INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI PERGOL

- Przed pierwszym uruchomieniem pergoli każdy użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i konserwacji pergol.

- Szkody powstałe z niezastosowania się do poniższych zasad obsługi i konserwacji nie są objęte gwarancją.

- Naprawy i serwis mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanych pracowników.

- Samowolne podejmowanie się jakichkolwiek napraw i zmian w produkcie, powoduje utratę gwarancji.

Zasady bezpiecznej obsługi pergol.

Zasady bezpiecznej obsługi pergoli z napędem manualnym.

Zasady bezpiecznej obsługi markizy z napędem elektrycznym.

Serwis i naprawy.

…………………………….
 Data i podpis Zleceniodawcy

# Text boxes

UŻYTKOWANIE PERGOLI PODCZAS WIATRU

Należy pamiętać, że pergola

to zewnętrzna osłona

przeciwsłoneczna.

Zabrania się umieszczania

czegokolwiek na profilach z

poszyciem dachu pergoli.

WARUNKI UŻYTKOWANIA PERGOLI

W przypadku wystąpienia

opadów deszczu, śniegu lub

silnego wiatru należy

bezzwłocznie zwinąć poszycie

pergoli. Nie stosowanie

się do powyższego zalecenia

zwiększa prawdopodobieństwo

uszkodzenia, zniszczenia pergoli.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Przy użytkowaniu pergoli podczas wiatru,

należy zwrócić uwagę na klasę odporności

pergoli na napór wiatru zgodnie z poniższym.

Klasa 0:

siła wiatru <4; prędkość wiatru <19 km/h; rodzaj wiatru: słaby

Klasa 1:

siła wiatru -4; prędkość wiatru <28 km/h; rodzaj wiatru: umiarkowany

Klasa 2:

siła wiatru -5; prędkość wiatru <38 km/h; rodzaj wiatru: żywszy

Klasa 3:

siła wiatru -6; prędkość wiatru <49 km/h; rodzaj wiatru: silny

Zaleca się stosowanie silnika z automatyką wiatrową, zamykającą dach pergoli w przypadku silnego podmuchu wiatru, jednak automatyka nie gwarantuje zwinięcia pergoli przy bardzo gwałtownych podmuchach wiatru, dlatego więc należy zwinąć ją samodzielnie możliwie jak najszybciej.

1. Podczas eksploatacji markizy z napędem korbowym siła wywierana

na korbę jest zwielokrotniona przez mechanizm przekładni i przyłożenie

zbyt dużej siły zwłaszcza przy domykaniu markizy może doprowadzić do

jej uszkodzenia.

2. Markiza z napędem manualnym – przekładnia 11:1 otwierana jest poprzez

przekręcenie korby - przekładni do momentu całkowitego otwarcia ramion

z jednoczesnym zachowaniem naprężenia tkaniny.

3. Zamykanie markizy poprzez przekręcenie korby – przekładni do momentu

wyczucia małego oporu  - ramiona złożone, belka przednia dotyka rury

nawojowej z tkaniną.

4. Nie wolno doprowadzić do nawinięcia tkaniny markizowej w przeciwną stronę

( od dołu rury nawojowej ), gdy może to spowodować zerwanie jej z rury nawojowej.

EKSPLOATACJA PERGOLI Z NAPĘDEM MANUALNYM - LINKOWYM

1. Markizy z napędem elektrycznym mogą być instalowane na wysokości

większej niż 2500 mm od podłoża przy czym odpowiednio dobrane

przełączniki sterujące winne być mocowane na ścianie na wysokości

minimum 1500 mm od podłoża w bezpiecznym miejscu.

2. W przypadku montażu markizy w miejscach użyteczności publicznej takich

jak szpitale, szkoły, internaty itp.

Należy znakować zgodnie z zasadami bhp miejsc położenia

przełącznika / urządzenia sterującego.

3. W przypadku montażu markizy zdalnie sterowanej uchwyt mocujący urządzenia

sterującego ( pilota ) należy montować w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UWAGA !

Zabrania się umieszczania konstrukcji, drabin i innych obiektów w zasiągu pracy markizy.

EKSPLOATACJA MARKIZY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

1. Czujnik wiatrowy – w przypadku silnego wiatru markiza zamyka się

automatycznie. Siła wiatru tzn. prędkość wiatru, przy której czujnik

wysyła sygnał o zamknięciu markizy. Czujnik nastawiany jest w

czasie programowania inicjującego prace markizy zgodnie z

załączona instrukcja obsługi czujnika.

2. Czujnik słoneczny – opcja automatycznego otwierania markizy w czasie silnego

nasłonecznienia, przy której czujnik wysyła sygnał o otwarciu markizy. Czujnik

Nastawiany jest w czasie programowania inicjującego pracę markizy zgodnie z

załączona instrukcja obsługi czujnika.

3. Czujnik wiatrowy, słoneczno – wiatrowy – ustawianie parametrów czujnika zgodnie i załączoną

Instrukcja obsługi.

- opcja „zamykania w czasie wiatru” ma pierwszeństwo w stosunku do „opcji słońca”.

4. Czujnik wiatrowy, słoneczny lub słoneczno - wiatrowy nigdy nie zabezpieczy markizy przed ryzykiem uszkodzenia przez gwałtowne podmuchy wiatru przekraczające nastawy „zamykania”.

DODATKOWE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE – OPCJA WYŁĄCZNIE DLA MARKIZ Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

1.Przeglądy polegają na sprawdzeniu działania markizy, regulacji mechanizmów oraz wymianie

elementów zużywających się w trakcie eksploatacji.

2. Czynności wykonywane podczas przeglądu:

- sprawdzenie stanu technicznego ramion;

- sprawdzenie stanu technicznego przekładni;

- sprawdzenie wizualne połączeń śrubowych;

- sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji markizy oraz stanu wsporników ściennych;

- sprawdzenie działania urządzeń sterujących markizami z napędem elektrycznym.

PRZEGLĄDY I NAPRAWY

1.Okresowe czyszczenie elementów konstrukcyjnych markizy środkami

nieniszczącymi warstw ochronnych (przed sezonem zimowym i po

sezonie zimowym).

2. Usuwanie zanieczyszczeń poprzez delikatne szczotkowanie bądź

odkurzanie powierzchni tkaniny.

3. Sporadyczne czyszczenie tkaniny przy użyciu czystej wody lub łagodnego roztworu wody z mydłem

(max temperatura wody 30(C), przy zastosowaniu ww. roztworu należy dokładnie spłukać

tkaninę czysta wodą.

4. Przed zwinięciem markizy należy dokładnie wysuszyć tkaninę.

5. Do czyszczenia tkaniny nie wolno używać jakichkolwiek rozpuszczalników oraz mocnych detergentów.

6. Zabrania się prania tkanin markizowych.

UWAGA !

Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników, związków zawierających amoniaki lub węglowodory.

W celu uniknięcia porysowania powierzchni lakierowanych należy czyścić je zawsze przy użyciu środków czyszczących w płynie. Zaleca się usuwanie zanieczyszczeń z profili aluminiowych przy użyciu delikatnego środka czyszczącego, a przy mocniejszych zanieczyszczeń przy pomocy denaturatu. Zabrania się usuwania zanieczyszczeń przy użyciu rozpuszczalników na bazie benzyn lub środkami żrącymi.

SERWIS I KONSERWACJA